Благодарим Вас за приобретение осветительного прибора торговой марки Econex®.

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и установке. В паспорте приведена вся необходимая информация для ознакомления и правильной эксплуатации светодиодных светильников серии Econex Highway.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светодиодные светильники Econex Highway предназначены для освещения улиц и дорог с высокой и средней интенсивностью движения транспорта (категория А и Б).

Светильник рекомендуется устанавливать на Г - образных кронштейнах опор под углом 0-45°. Для достижения более эффективного освещения объекта светильники необходимо располагать согласно светотехническому проекту. Диаметр трубы оголовника кронштейна 45-60 мм.

Основные технические характеристики светодиодных светильников Econex Highway приведены в таблице 1, исполнения светодиодных светильников Econex Highway приведены в таблице 2, габаритные чертежи приведены на рисунке 1 - 3, КСС светильников представлена на рисунке 4.

Таблица 1. Основные технические характеристики светодиодных светильников серии Highway

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1. Напряжение питающей сети, В | ~ 100 – 305 142 – 431 |
| 2. Частота питающей сети, Гц | 47 - 63 |
| 3. Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| 4. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I |
| 5. Тип источника света | СД |
| 6. Коэффициент пульсации светового потока, % | менее 5 % |
| 7. Класс светильника по светораспределению по ГОСТ 54350 | широкая осевая |
| 8. Угол половинной яркости, град | 120 |
| 9. Температура окружающей среды при эксплуатации светильника, °С | от минус 60 до плюс 40 |
| 10. Температура окружающей среды при хранении cветильника, °С | от минус 60 до плюс 60 |
| 11. Степень защиты светильника по ГОСТ 14254 | IP67 |
| 12. Климатическое исполнение светильника по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| 13. Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 17516.1-90 | М2 |

Таблица 2. Основные исполнения светодиодных светильников серии Highway

| Артикул | Наименование | Потребляемая активная мощность, Вт | Световой поток светильника, не менее, лм | Тип КСС светильника | Коррелированная цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra, не менее | Масса светильника, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1525021 | Econex Highway 250 W3 4000К | 225 | 33300 | широкая | 4000 | 70 | 9,4 |
| 1520021 | Econex Highway 200 W3 4000К | 169 | 25000 | широкая | 4000 | 70 | 9,3 |
| 1516021 | Econex Highway 160 W3 4000К | 155 | 20200 | широкая | 4000 | 70 | 9,0 |
| 1515021 | Econex Highway 150 HE W3 4000К | 150 | 23800 | широкая | 4000 | 70 | 9,4 |
| 1512021 | Econex Highway 120 W3 4000К | 113 | 16700 | широкая | 4000 | 70 | 8,8 |
| Допустимые отклонения фактических значений от нормальных: В соответствии с ГОСТ Р 55701.1-2013 потребляемая мощность, коэффициент мощности, коэффициент пульсации не должны превышать номинальные более чем на 10%; В соответствии с ГОСТ Р 556230-2014 и ГОСТ 56231-2014 начальный световой поток и световая отдача не должны быть ниже 90% номинальных, а общий индекс цветопередачи не должен быть ниже заявленного более чем на 3 единицы; В соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 типовым значениям цветовой температуры соответствуют следующие диапазоны: 5000К - 4745…5311К; 4000К – 3710…4260К; 3000К – 2870…3220К. Цветовая температура измеряется по оптической оси светильника и при несовпадении с номинальной подтверждается измерением в фотометрическом шаре. Рисунок 1. Econex Highway 160/120 Рисунок 2. Econex Highway 200 Рисунок 3. Econex Highway 250/150 |
| Рисунок 4. КСС типа Ш3 (широкая) |

2. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Указанный ресурс, сроки службы и хранения действительны при соблюдении требований действующей эксплуатационной документации.

2.1. Срок службы светильника составляет не менее 10 лет.

2.2. Гарантии изготовителя

2.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

2.2.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю.

2.2.3. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

2.2.4. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организацией-перевозчиком или продавцом (представителем или дилером) предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечным покупателем за сохранность и качество продукции.

2.2.5. При обнаружении неисправности светильника в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделий бесплатно. Для этого необходимо предоставить светильник с паспортом предприятию-изготовителю, а также представить рекламацию (в т.ч. фотографии места установки светильника) с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность.

2.2.6 Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) или на монтажной организации, осуществившей подключение.

2.2.7. Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях несоответствия показателей качества электрической энергии ГОСТ 13109-97 и вследствие вмешательства третьих лиц.

2.2.8. Ремонт вышедшего из строя прибора влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта прибора.

2.2.9. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям с сохраненными защитными наклейками, пломбами и настоящим паспортом.

ВНИМАНИЕ:

1. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать светильник – это лишит Вас гарантии.

2. Нарушение пломбы приведет к снятию с изделия гарантии.

По вопросам рекламации, гарантийного или сервисного обслуживания следует обращаться в сервисную службу компании «Эконекс» или к компании-продавцу.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

3.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя любым закрытым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60°С.

3.2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в сухих помещениях при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60°С в условиях, исключающих воздействие на них веществ, способствующих разрушению упаковки или светильников, а также на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

3.3. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Запрещается устанавливать, демонтировать и обслуживать светильник при подключенном напряжении.

4.2. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

4.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность питающей электрической сети. Запрещено присоединять светильник к поврежденной электропроводке.

4.4. При установке и подключении светильника убедиться в соответствии напряжения питающей сети, указанному в таблице 1.

4.5. Разбирать и ремонтировать светильник запрещается.

4.6. Все электромонтажные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом с обязательной записью в разделе «Отметка о подключении».

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Все электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом с обязательной записью в разделе "Отметка о подключении"

5.1. Извлеките из упаковочной коробки осветительный прибор и настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации. Убедитесь в отсутствии механических повреждений светильника и соответствии серийного номера, указанного в настоящем паспорте и на корпусе светильника.

5.2. Для подключения светильника к питающей сети необходимо использовать кабель круглого сечения ø 7 – 12 мм с одно- или многожильными проводами сечением 0,75-2,5 мм². Подключение защитного заземления (РЕ - желто-зеленый провод), питающих проводников – фазного

| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |
| --- |
| Светильник светодиодный серии Highway изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 27.40.39-006-22434905-2021 и признан годным к эксплуатации. Печать контроллера ОТК: Дата изготовления: | Серийный номер |
| ( Econex Highway 250 W3 4000K 1525021 ( Econex Highway 160 W3 4000K 1516021 ( Econex Highway 200 W3 4000K 1520021 ( Econex Highway 120 W3 4000K 1512021 ( Econex Highway 150 HE W3 4000K 1515021 Изготовитель: ООО "ТД “Эконекс", 400078, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 65К, офис 11 Телефон: (8442) 72-77-72, 8-800-500-34-97 (бесплатная горячая линия) E-mail: info@econex.ru |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 27.40.39-006-22434905-2021. Печать упаковщика: Дата упаковки: |
| ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ Наименование монтажной организации _______________________________________ Дата установки _____________________ Гарантия на установку __________________ Мастер __________________________ _____________________________________ Подпись Расшифровка подписи |
| ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ Дата продажи «_____» _______________ 202__ г. Торговая организация ________________________________________________________________________ Подпись продавца __________________________ Штамп компании-продавца |

(L – коричневый провод) и нулевого (N – синий провод) осуществляется при помощи специального герметичного коннектора, не входящего в комплект.

5.3. После подключения светильник необходимо установить на оголовок кронштейна до упора. Затем необходимо отрегулировать положение светильника относительно продольной оси и затянуть болты.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

6.1. При необходимости удалить пыль с поверхности светильника, а также очистить стекло, не допуская его загрязнения. Загрязнение стекла может привести к снижению его светопропускаемости.